| УТВЕРЖДАЮ ____________________ заместитель руководителя Департамента социальной защиты населения города Москвы И. В. Гордеев «_____» января 2013 г. | Приложение к письму Департамента социальной защиты населения города Москвы от ___________ № _________ |
| --- | --- |

Анкета обследования

объекта социальной защиты

______________________________________________

(наименование объекта)

на предмет приспособления к беспрепятственному доступу и использованию инвалидами и другими маломобильными группами населения

(для учреждений без проживания инвалидов)

дата

Расположение объекта:

адрес,  административный округ

Описание маршрута следования к объекту:

- расстояние до объекта от остановки транспорта, м  (указать улицу, номер маршрута)

- время движения (пешком) в минутах от остановки наземного транспорта и от остановки метро (при наличии),

- наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – тротуара (да, нет),

- наличие перекрестков на пути следования от остановки (да, нет):

нерегулируемые

регулируемые

со звуковой сигнализацией

таймером

- наличие информации на пути следования к объекту (да, нет)

акустическая

тактильная

визуальная

- наличие перепадов высоты на пути движения (да, нет):

бордюрные камни

лестницы

пандусы

- описание их обустройства для инвалидов на коляске:

Основные сведения по объекту

Общее количество этажей в здании:

Количество этажей, занимаемых организацией:

Количество и назначение входов (в какие помещения):

Площадь здания (помещений):

Площадь земельного участка:

Год постройки:

Материал стен:

Год последнего капремонта (комплексного приспособления)

Дата предстоящих плановых работ (текущий ремонт)

Дата предстоящих плановых работ (капитальный ремонт)

Дата создания организации:

Дата начала работы организации по данному адресу:

Проектная документация на адаптацию разработана (наименование проектной организации)  в …. году

-на проведенные

-на планируемые

В ходе обследования элементов объекта установлено:

| Наименование элементов объекта | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности | Фактическая величина, | Рекомендации | Номер фотографии, примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 ПРИЛЕГАЮЩАЯ ТЕРРИТОРИЯ (при наличии собственной территории) |
| Ограждение территории |  | справочно |  |  |  |
| Вход на территорию через ограждение: | к | наличие |  |  |  |
| ширина прохода, калитки, проема в ограждении | к, о, с | не менее 90 см |  |  |  |
| Знак доступности учреждения |  | наличие |  |  |  |
| Автостоянка посетителей: |  |  |  |  |  |
| Расстояние до входа в здание от автостоянки | к, о | не более 50 м |  |  |  |
| Общее количество мест парковки |  | справочно |  |  |  |
| Доля машино-мест для инвалидов | к, о | не менее 10 % |  |  |  |
| Размер места со специальным знаком | к | 350 x 500 см |  |  |  |
| Путь к главному (специализированному для инвалидов) входу в здание: |
| • ширина полосы движения: | к, о | не менее 180 см |  |  |  |
| • указатели направления движения | к, о, г | наличие |  |  |  |
| Съезд с тротуара на проезжую часть: | к | наличие |  |  |  |
| • угол уклона | к | не более 6º |  |  |  |
| • ширина | к | не менее 100 см |  |  |  |
| • высота бортового камня | к | не более 4 см |  |  |  |
| Открытая лестница на перепадах рельефа: |  | наличие |  |  |  |
| • высота ступени (подступенок) | о, с | 12-15 см |  |  |  |
| • глубина ступени (проступи) | о, с | 35-40 см |  |  |  |
| • единообразная геометрия ступеней | о, с | наличие |  |  |  |
| • ровная горизонтальная поверхность | о, с | наличие |  |  |  |
| Поручни | о, с | наличие |  |  |  |
| • непрерывные | о, с | наличие |  |  |  |
| • с двух сторон | о, с | наличие |  |  |  |
| • высота поручней от поверхности передвижения | о, с | 85-92 см |  |  |  |
| • горизонтальные завершения поручня | о, с | не менее 27 см |  |  |  |
| • нетравмирующие окончания | о, с | наличие |  |  |  |
| • в зависимости от типа установленных поручней: | - | - |  |  |  |
| - диаметр поручней круглого сечения | о | 30-50 мм |  |  |  |
| - толщина поручней прямоугольного сечения | о | 25-30 мм |  |  |  |
| Рельефная (тактильная) полоса с конусообразными рифами перед лестничным маршем (вверху и внизу по всей ширине марша): | с | наличие |  |  |  |
| ширина тактильной полосы | с | не менее 30 см |  |  |  |
| расстояние тактильной полосы до кромки первой ступени марша | с | 60 см |  |  |  |
| Пандус на перепаде рельефа: |  |  |  |  |  |
| • общая высота подъема | к | справочно |  |  |  |
| • ширина пандуса | к | не менее 90 см |  |  |  |
| • угол уклона (высота/длина) при высоте подъема более 20 см | к | не более 5º (1/12) |  |  |  |
| • угол уклона (высота/длина) при высоте подъема до 20 см | к | не более 6º (1/10) |  |  |  |
| • бортик с открытой стороны марша | к | 5 см и более |  |  |  |
| Разворотная площадка перед пандусом | к | не менее 150 х 150 см |  |  |  |
| Промежуточная площадка при высоте подъема более 0,8 м: | к | наличие |  |  |  |
| • прямая, длина х ширина | к | не менее 120 х 100 см |  |  |  |
| поворотная, длина х ширина | к | не менее 150 х 150 см |  |  |  |
| Поручни с двух сторон | к | наличие |  |  |  |
| • непрерывность поручней | к | наличие |  |  |  |
| • высота поручней от поверхности марша | к | 70 -75см |  |  |  |
| • высота поручней от поверхности марша | о | 85-92 см |  |  |  |
| • горизонтальные завершения поручня | к | 30 см |  |  |  |
| нетравмирующие окончания | к | наличие |  |  |  |
| • в зависимости от типа установленных поручней: |  | - |  |  |  |
| - диаметр поручней круглого сечения | к | 30-50 мм |  |  |  |
| - толщина поручней прямоугольного сечения | к | 25-30 мм |  |  |  |
| 2. ВХОДНАЯ ГРУППА |
| Крыльцо или входная площадка |  |  |  |  |  |
| • высота входной площадки (крыльца) от уровня земли | справочно | не установлен |  |  |  |
| Габариты входной площадки (при наличии пандуса) |
| • ширина входной площадки | к | 180 см и более |  |  |  |
| • глубина входной площадки (при движении от пандуса до двери без поворотов) | к | 180 см и более |  |  |  |
| • глубина входной площадки (при движении от пандуса до двери с поворотом) | к | 200 см и более |  |  |  |
| Габариты входной площадки (при отсутствии пандуса) |
| • габариты входной площадки | к | не менее 180х150 см или 200х140 см |  |  |  |
| Ограждение (при высоте площадки от уровня земли более 45 см) | к, о, с | наличие |  |  |  |
| Информация о назначении помещений | г | наличие |  |  |  |
| *Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 кв. м | с | наличие |  |  |  |
| Лестница наружного входа |  |  |  |  |  |
| • ширина лестничного марша (при высоте подъема более 45 см) | о, с | 135 см и более |  |  |  |
| • ширина лестничного марша (при высоте подъема 45 см и менее) | о, с | 120 см и более |  |  |  |
| • высота ступени (подступенок) | о, с | 13-17 см |  |  |  |
| • глубина ступени (проступи) | о, с | 28-35 см |  |  |  |
| • единообразная геометрия (форма, профиль) всех ступеней | о, с | наличие |  |  |  |
| • ровная горизонтальная поверхность | о, с | наличие |  |  |  |
| • выделение контрастным цветом верхней и нижней ступеней (проступи) | с | наличие |  |  |  |
| Рельефная (тактильная) полоса с конусообразными рифами перед лестничным маршем (внизу по всей ширине марша): | с | наличие |  |  |  |
| ширина тактильной полосы | с | не менее 30 см |  |  |  |
| расстояние тактильной полосы до кромки первой ступени марша | с | 60 см |  |  |  |
| Поручни: | о, с | наличие |  |  |  |
| • непрерывные |  |  |  |  |  |
| • с двух сторон |  |  |  |  |  |
| • высота поручня от поверхности передвижения | о, с | 85-92 см |  |  |  |
| • в зависимости от типа установленных поручней: | о | - |  |  |  |
| - диаметр поручней круглого сечения | о | 30-50 мм |  |  |  |
| - толщина поручней прямоугольного сечения | о | 25-30 мм |  |  |  |
| • горизонтальные завершения поручня | о | не менее 27 см |  |  |  |
| • нетравмирующие окончания | о | наличие |  |  |  |
| • поручень вдоль стены, просвет между поручнем и стеной | о, с | 4 см и более |  |  |  |
| • дополнительные разделительные поручни при ширине 250 см и более | о, с | наличие |  |  |  |
| Пандус наружного входа |  |  |  |  |  |
| • ширина марша (сплошная поверхность) | к | 90 см и более |  |  |  |
| • уклон марша (высота/длина) при высоте подъема более 20 см | к | не более 1/12 |  |  |  |
| • уклон марша (высота/длина) при высоте подъема до 20 см | к | не более 1/10 |  |  |  |
| • бортик с открытой стороны марша | к | 5 см и более |  |  |  |
| Разворотная площадка перед пандусом | к | не менее 150 х 150 см |  |  |  |
| Промежуточная площадка при высоте крыльца более 0,8 м: | к | наличие |  |  |  |
| • прямая, длина х ширина | к | не менее 120 х 100 см |  |  |  |
| поворотная, длина х ширина | к | не менее 150 х 150 см |  |  |  |
| Поручни пандуса: |  | наличие |  |  |  |
| непрерывные |  |  |  |  |  |
| с двух сторон | к | наличие |  |  |  |
| высота от поверхности марша | к | 70-75 см |  |  |  |
| высота от поверхности марша | к | 85-92 см |  |  |  |
| горизонтальные завершения поручня | к | 30 см |  |  |  |
| нетравмирующие окончания | к | наличие |  |  |  |
| в зависимости от типа установленных поручней: |  |  |  |  |  |
| диаметр поручней круглого сечения | к | 30-50 мм |  |  |  |
| толщина поручней прямоугольного сечения | к | 25-30 мм |  |  |  |
| Платформа подъемная для инвалидов: |  | наличие |  |  |  |
| тип платформы: |  | - |  |  |  |
| вертикальная (В) | к | наличие |  |  |  |
| наклонная (Н) | к | наличие |  |  |  |
| Разворотные площадки | к | не менее 150 x 150 см |  |  |  |
| Панели управления автоматизированных систем связи и открывания дверей (при наличии) |
| • рельефные кнопки | с | наличие |  |  |  |
| • высота расположения кнопок | к | 90-110 см |  |  |  |
| Входная наружная дверь: |  | - |  |  |  |
| • тип двери | - | - |  |  |  |
| распашные (Р) | к, о, с | наличие |  |  |  |
| автоматические (А) | к, о, с | наличие |  |  |  |
| • ширина дверного проема (рабочая дверная створка) | к, о, с | не менее 87 см |  |  |  |
| • общая ширина дверного проема (для двустворчатой двери) | к, о, с | не менее 120 см |  |  |  |
| • высота порогов | к, о, с | 2,5 см и менее |  |  |  |
| • форма ручки двери – П-образная, дугообразная | к, о, с | тип ручки |  |  |  |
| • доводчик | к, о | наличие |  |  |  |
| • задержка автоматического закрывания двери | к, о | 5 секунд и более |  |  |  |
| Яркая контрастная маркировка прозрачного полотна не менее 10 х 20 см (или ø15см), высота от уровня пола | с | 120-150 см |  |  |  |
| Внутренние размеры тамбура: |  |  |  |  |  |
| • глубина х ширина тамбура | к | Не менее 200х150 см |  |  |  |
| • высота порогов, перепадов высот | к, о | 2,5 см и менее |  |  |  |
| • освещенность | с | наличие |  |  |  |
| Дверь внутренняя: |  |  |  |  |  |
| • тип двери | - | - |  |  |  |
| распашные (Р), | к, о, с | Наличие Р |  |  |  |
| автоматические (А) | к, о, с | Наличие А |  |  |  |
| • ширина дверного проема (рабочая дверная створка) | к, о, с | не менее 87 см |  |  |  |
| • общая ширина дверного проема (для двустворчатой двери) | к, о, с | не менее 120 см |  |  |  |
| • высота порогов, перепадов высот | к, о | 2,5 см и менее |  |  |  |
| • форма ручки двери: П-образная, дугообразная | к, о, с | наличие |  |  |  |
| • доводчик | к, о | наличие |  |  |  |
| • задержка автоматического закрывания двери | к, о | 5 секунд и более |  |  |  |
| Яркая контрастная маркировка прозрачного полотна не менее 10 х 20 (или ø15) см, высота от уровня пола | с | 120-150 см |  |  |  |
| Лестница (при наличии перепада высот на пути от тамбура до уровня 1-го этажа): |
| • ширина марша | о | 135 см и более |  |  |  |
| • высота ступени (подступенок) | о, с | 13-17 см |  |  |  |
| • глубина ступени (проступи) | о, с | 28-35 см |  |  |  |
| • единообразная геометрия (форма, профиль) всех ступеней | о, с | наличие |  |  |  |
| • выделение контрастным цветом горизонтальной части верхней и нижней ступеней (проступи) | с | наличие |  |  |  |
| Поручни: | о,с | наличие |  |  |  |
| непрерывные |  |  |  |  |  |
| с двух сторон |  |  |  |  |  |
| высота поручня от поверхности передвижения | о, с | 85-92 см |  |  |  |
| горизонтальные завершения поручня | о, с | 27 см и более |  |  |  |
| нетравмирующие окончания | о, с | наличие |  |  |  |
| • в зависимости от типа установленных поручней: | о | - |  |  |  |
| - диаметр поручней круглого сечения | о | 30-50 мм |  |  |  |
| - толщина поручней прямоугольного сечения | о | 25-30 мм |  |  |  |
| Просвет между поручнем и стеной (элементом ограждения) | о, с | 4 см и более |  |  |  |
| Пандус внутренний (при наличии лестницы до уровня 1-го этажа) |
| Ширина марша | к | Не менее 90 см |  |  |  |
| Уклон (отношение высоты к длине) при высоте подъема более 20 см | к | Не более 1/12 |  |  |  |
| Уклон (отношение высоты к длине) при высоте подъема до 20 см | к | Не более 1/10 |  |  |  |
| Разворотная площадка перед пандусом (внизу и вверху) | к | Не менее 150х150 см |  |  |  |
| Поручни пандуса: | к | наличие |  |  |  |
| • непрерывные |  |  |  |  |  |
| • с двух сторон |  |  |  |  |  |
| • высота от поверхности марша | к | 85-92 см |  |  |  |
| • высота от поверхности марша | к | 70-75 см |  |  |  |
| • горизонтальные завершения поручня с не травмирующим окончанием | к | 30 см |  |  |  |
| • в зависимости от типа установленных поручней: - диаметр поручней круглого сечения | к | 30-50 см |  |  |  |
| - толщина поручней прямоугольного сечения | к | 25-30 см |  |  |  |
| Платформа подъемная для инвалидов (при отсутствии пандуса): |
| тип платформы: |  |  |  |  |  |
| вертикальная (В) | к |  |  |  |  |
| наклонная (Н) | к |  |  |  |  |
| Разворотные площадки | к | Не менее 150х150 см |  |  |  |
| 3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ |
| Коридоры/холлы |  |  |  |  |  |
| Ширина пути движения: | к | Не менее 150 см |  |  |  |
| с оборудованием и мебелью | к | Не менее 120 см |  |  |  |
| Глубина зоны перед дверью: | к |  |  |  |  |
| на «себя» | к | Не менее 150 см |  |  |  |
| от «себя» | к | Не менее 120 см |  |  |  |
| Разворотные площадки | к | Не менее 150х150 см |  |  |  |
| Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): | к, о |  |  |  |  |
| • для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см) | о | Не менее 1 ед. на этаж |  |  |  |
| • для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см | к | Не менее 1 ед. на этаж |  |  |  |
| Визуальные средства информации о предоставлении услуг | г | наличие |  |  |  |
| Указатели, пиктограммы: | к, о, с, г | наличие |  |  |  |
| • размещение на высоте | к, с | не более 200 см |  |  |  |
| • освещенность | к, с | наличие |  |  |  |
| Тактильные средства информации о предоставлении услуг: | с | наличие |  |  |  |
| • высота размещения | с | 110-150 см |  |  |  |
| *Таксофон на высоте не более 80 см | к | наличие |  |  |  |
| *Речевые информаторы и маяки | с | наличие |  |  |  |
| *Световые текстовые табло для вывода оперативной информации | г | наличие |  |  |  |
| *Аудиовизуальные информационно-справочные системы | г, с | наличие |  |  |  |
| Лестница междуэтажная № (пункты, обозначенные символом «*», обязательны для основной лестницы) |
| назначение лестницы (основная, эвакуационная) | - |  |  |  |  |
| • ширина марша | о | 135 см и более |  |  |  |
| • высота ступени (подступенок) | о, с | 13-17 см |  |  |  |
| • глубина ступени (проступи) | о, с | 28-35 см |  |  |  |
| • единообразная геометрия (форма, профиль) всех ступеней | о, с | наличие |  |  |  |
| *выделение контрастным цветом горизонтальной части верхней и нижней ступеней (проступи) | с | наличие |  |  |  |
| Поручни: | о, с | наличие |  |  |  |
| • непрерывные |  |  |  |  |  |
| • с двух сторон |  |  |  |  |  |
| • высота поручня от поверхности передвижения | о, с | 85-92 см |  |  |  |
| • горизонтальные завершения поручня | о, с | 27 см и более |  |  |  |
| • нетравмирующие окончания | о,с | наличие |  |  |  |
| в зависимости от типа установленных поручней: |  |  |  |  |  |
| - диаметр поручней круглого сечения | о | 30-50 мм |  |  |  |
| - толщина поручней прямоугольного сечения | о | 25-30 мм |  |  |  |
| Поручень вдоль стены, просвет между поручнем и стеной | о, с | 4 см и более |  |  |  |
| *Тактильная информация о номере этажа на поручнях | с | наличие |  |  |  |
| Лифтовой холл: |  |  |  |  |  |
| Дверь в лифтовой холл: |  | наличие |  |  |  |
| • ширина дверного проема (рабочая дверная створка) | к, о, с | не менее 87 см |  |  |  |
| • общая ширина дверного проема (для двустворчатой двери) | к, о, с | не менее 120 см |  |  |  |
| • высота порога | к, о | 2,5 см и менее |  |  |  |
| • форма ручки двери: П-образная, дугообразная | к, о | наличие |  |  |  |
| • доводчик | к, о | наличие |  |  |  |
| • задержка автоматического закрывания двери | к, о | 5 с и более |  |  |  |
| Габариты лифтового холла, площадки перед лифтом | к | не менее 150 х 150 см |  |  |  |
| Высота расположения кнопок вызова | к | 90 – 110 см |  |  |  |
| *Световая и звуковая информация о прибытии лифта | с, г | наличие |  |  |  |
| Номер этажа напротив лифта, высота цифр | с | 17 см |  |  |  |
| Знак доступности (при условии фактической доступности) | к | наличие |  |  |  |
| Кабина лифта: |  |  |  |  |  |
| габариты (глубина х ширина) | к | не менее 140 x 110 см |  |  |  |
| Ширина дверного проема | к | не менее 80 см |  |  |  |
| Задержка времени автоматического закрывания дверей | к, о | 15 сек. и более |  |  |  |
| Поручни | о | наличие |  |  |  |
| *Световая информация о движении лифта | к, о, г | наличие |  |  |  |
| *Звуковая информация о номере этажа | с | наличие |  |  |  |
| *Высота расположения кнопок управления лифтом | к | 90 – 110 см |  |  |  |
| *Тактильные (рельефные) указатели на панели управления | с | наличие |  |  |  |
| Пандус междуэтажный |  |  |  |  |  |
| • ширина марша (сплошная поверхность) | к | 90 см и более |  |  |  |
| • уклон марша (высота/длина) | к | не более 1/12 |  |  |  |
| • бортик с открытой стороны марша | к | 5 см и более |  |  |  |
| Разворотная площадка перед пандусом | к | не менее 150 х 150 см |  |  |  |
| Промежуточная площадка | к | наличие |  |  |  |
| • прямая, длина х ширина | к | не менее 120 х 100 см |  |  |  |
| • поворотная, длина х ширина | к | не менее 150 х 150 см |  |  |  |
| Поручни пандуса | к | наличие |  |  |  |
| непрерывные: | к | наличие |  |  |  |
| с двух сторон | к | наличие |  |  |  |
| • высота от поверхности марша | к | 70-75 см |  |  |  |
| • высота от поверхности марша | к | 85-92 см |  |  |  |
| • горизонтальные завершения поручня | к | 27 см и более |  |  |  |
| нетравмирующее окончание | к | наличие |  |  |  |
| • в зависимости от типа установленных поручней: | к | - |  |  |  |
| - диаметр поручней круглого сечения | к | 30-50 мм |  |  |  |
| - толщина поручней прямоугольного сечения | к | 25-30 мм |  |  |  |
| Платформа подъемная для инвалидов (при отсутствии лифта): |
| Тип платформы: | - | - |  |  |  |
| вертикальная (В) | к | наличие |  |  |  |
| наклонная (Н) | к | наличие |  |  |  |
| Разворотные площадки | к | не менее 150 x 150 см |  |  |  |
| 4. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ |
| Обслуживание через окно/стойку (указать назначение) |
| Высота рабочей поверхности | к | 80 – 110 см |  |  |  |
| Габариты зоны обслуживания | к | не менее 90 x 150 см |  |  |  |
| описываются все имеющиеся окна/стойки |
| Обслуживание в кабинете № или назначение |
| • ширина дверного проема (рабочая дверная створка) | к, о, с | не менее 87 см |  |  |  |
| • общая ширина дверного проема (для двустворчатой двери) | к, о, с | не менее 120 см |  |  |  |
| Высота дверного порога | к, о, с | не более 2,5 см |  |  |  |
| Габариты зоны сидения, глубина | о | не менее 120 см |  |  |  |
| Зона для кресла-коляски | к | не менее 150 x 150 см |  |  |  |
| Таблички с назначением помещений или номеров кабинетов: | г | наличие |  |  |  |
| • размещение на высоте | к, с, г | не более 160 см |  |  |  |
| • высота цифр или прописных букв | с | не менее 3,5 см |  |  |  |
| • освещенность | с | наличие |  |  |  |
| Тактильная маркировка кабинетов приема со стороны ручки | с | наличие |  |  |  |
| Зал зрительный, читальный, обеденный, ожидания и пр. |
| Доля мест для колясочников | к | не менее 2% |  |  |  |
| Ширина прохода к месту для колясочника | к | не менее 120 см |  |  |  |
| Для зрительного зала –мероприятия для лиц с нарушением слуха | г | наличие |  |  |  |
| 5. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ |
| Санузел на этаже (указать этаж) |  |  |  |  |
| Знак доступности помещения | к, о | наличие |  |  |  |
| Зона для маневрирования кресла-коляски перед входом | к | Не менее 150х150 см |  |  |  |
| • ширина дверного проема (рабочая дверная створка) | к, о, с | не менее 87 см |  |  |  |
| • общая ширина дверного проема (для двустворчатой двери) | к, о, с | не менее 120 см |  |  |  |
| Универсальная кабина | к, о | не менее 1 ед. |  |  |  |
| Тактильная маркировка со стороны дверной ручки | с | наличие |  |  |  |
| • габариты кабины (минимальные глубина х ширина) | к | не менее 170 x 150 см |  |  |  |
| • зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина) | к | не менее 75 х 120 см |  |  |  |
| • высота унитаза | к | 45-60 см |  |  |  |
| • опорные поручни у унитаза: | к, о | наличие |  |  |  |
| - стационарные | к, о | наличие |  |  |  |
| - откидные (со стороны зоны для кресла-коляски) | к | наличие |  |  |  |
| • крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) | о | наличие |  |  |  |
| Раковина: |  |  |  |  |  |
| • зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина х ширина) | к | не менее 130 х 85 см |  |  |  |
| • высота раковины | к | 75-85 см |  |  |  |
| • опорный поручень (на уровне верхнего края раковины) | о | наличие |  |  |  |
| Кнопка вызова экстренной помощи с выводом в комнату охраны, дежурного | к, о | наличие |  |  |  |

Принятые сокращения категорий инвалидов:

К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата,

С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.

Выводы

| № раздела акта | Наименование элементов объекта | Фактическая доступность для инвалидов |
| --- | --- | --- |
|  |  | на кресле- коляске | с поражением опорно-двигательного аппарата | с поражением зрения | с поражением слуха |
|  | Прилегающая территория |  |  |  |  |
| в т.ч. | Места парковки |  |  | не требуется | не требуется |
|  | Входная группа |  |  |  |  |
|  | Пути движения внутри здания |  |  |  |  |
|  | функциональные зоны |  |  |  |  |
| Этаж 1 |  |  |  |  |  |
| Этажи |  |  |  |  |  |
|  | Санитарные комнаты |  |  |  |  |

(нужное отметить знаком «+» доступно; «+/-» частично доступно; «-» недоступно)

Предложения по дальнейшему приспособлению учреждения:

Ответственный за проведение обследования:

Должность

Фамилия имя отчество

Контактный телефон

Электронная почта

К анкете приложить

фотографии всех функциональных элементов и плана БТИ с указанием номеров фотографий в графе 6 анкеты.

При необходимости приложить заключение проектной организации о невозможности дальнейшего приспособления для МГН без проведения реконструктивных работ.

Анкету и фотографии отправлять по электронной почте на адрес

Gku-dostupno@mail.ru

с обязательным указанием краткого наименования учреждения в поле «Тема письма».